Jebao

Jezírková čerpadla

- velká výkonnost

- malé rozměry a nízká váha

- pro kapaliny do 35 °C

- jednoduchá údržba

- velká variabilita použití

- motor z kovu potažený plastem

- keramická hřídel

- ochrana proti přehřátí

| Typ | V | W | Výkon | H-max | Vstup | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP 3000 | 230V | 35 | 3000l/hod | 2,5 | 1“ | 1“ |
| SP 4500 | 230V | 65 | 4500l/hod | 3 | 1“ | 1“ |
| SP 6000 | 230V | 95 | 6000l/hod | 3,5 | 1“ | 1“ |
| SP 8000 | 230V | 125 | 8000l/hod | 4 | 1 1/4“ | 1“ |
| SP 10000 | 230V | 135 | 10000l/hod | 4,5 | 1 1/4“ | 1“ |
| SP 12000 | 230V | 175 | 12000l/hod | 5 | 1 1/4“ | 1“ |
| JFP 15000 | 230V | 290 | 15000l/hod | 6,5 | 2“ | 1 ½“ |
| JFP 20000 | 230V | 420 | 20000l/hod | 7,5 | 2“ | 1 ½“ |
| JFP 25000 | 230V | 520 | 25000l/hod | 8 | 2“ | 1 ½“ |
| JFP 30000 | 230V | 660 | 30000l/hod | 8 | 2“ | 1 ½“ |
| OMA 4600 | 230V | 35 | 4600l/hod | 2,6 | 2“ | 1 ½“ |
| OMA 8500 | 230V | 95 | 8200l/hod | 4,2 | 2“ | 1 ½“ |
| OMA 10000 | 230V | 120 | 10000l/hod | 4,5 | 2“ | 1 ½“ |
| OMA 13000 | 230V | 130 | 13000l/hod | 5 | 2“ | 1 ½“ |
| OMA 16000 | 230V | 180 | 15500l/hod | 5,5 | 2“ | 1 ½“ |
| OMA 18000 | 230V | 220 | 17500l/hod | 6 | 2“ | 1 ½“ |

Uvedení do provozu:

Čerpadlo můžeme instalovat ve vodorovné nebo svislé poloze. Na výtlak čerpadla je možné napojit běžně dostupné příslušenství pomocí nástavce, který je součástí výrobku a který se našroubuje na výtlak čerpadla. V případě, kdy je pro upevnění čerpadla dostatečně velká plocha, může se použít držák s otvory pro uchycení šrouby. Čerpadlo se nesmí používat bez krytu sání, aby nedošlo k poškození rotoru nasátím větších nečistot.

Údržba:

Pro dlouhodobou spokojenost se zakoupeným čerpadlem doporučujeme jeho pravidelnou údržbu. Každé 2 až 3 měsíce odstraníme přední část krytu a opatrně vyjmeme rotor. Jednotlivé části vyčistíme teplou vodou, v případě existence vápenatých usazenin je odstraníme. Složíme v opačném pořadí.

Zásady bezpečného provozu:

Vodní čerpadlo používejte k účelu, pro který je určeno.

Čerpadlo nikdy nesmí pracovat na sucho bez vody.

POZOR!!! Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v nádrži od sítě.

Pokud je čerpadlo zapojeno do sítě, nesmí být umístěno v dosahu dětí.

POZOR!!! Elektrická část tohoto výrobku včetně přívodní šňůry nemůže být opravena. Při jakékoli poruše musí být výrobek vyřazen z provozu.

Neinstalovat, je-li čerpadlo, resp. Přívodní kabel poškozený.

Záruční list:

Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou, bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně vyplněného záručního listu. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Pro splnění záručních podmínek stačí doklad o koupi.

# Prodej dne: _____________________         Razítko a  podpis: __________________

Distribuce:

Jezírka-Zahrady s.r.o.

M.Alše 2245/16,

43401  Most

Tel: 731156600

E-mail: obchod@jezirka-zahrada.cz

Web: jezírka-zahrada.cz